## Slide 1
ENERTCHAD GROUPE
Optimisation
des champs mâtures
H₂O₂ et technologies de récupération avancée — Synthèse CODIR
Direction Amont
ETG-NT-AMONT-2026-004 — 20 avril 2026
Confidentiel CODIR

## Slide 2
AGENDA
Déroulé de la session
01
Contexte — pourquoi les champs mâtures sont stratégiques
02
Huile en place résiduelle — 2,3 Gbbl à portée
03
Catalogue des leviers IOR/EOR — matrice décisionnelle
04
Focus H₂O₂ — oxydant propre, ROI sous 90 jours
05
Stack digital — digital twin + IA + intelligent completions
06
Benchmark majors — ce que ExxonMobil, Aramco, Equinor font
07
Applicabilité par bassin — Doba, Bongor, Doseo, Salamat, Termit
08
Roadmap 2026-2030 + économie (VAN10 5,2 Md$)
09
3 décisions CODIR — fenêtre 60 jours
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
02 / 12

## Slide 3
01 — THÈSE STRATÉGIQUE
30-35 % aujourd'hui → 48 % en 2032
Les bassins EnerTchad produisent avec un taux de récupération primaire moyen de 30–35 %, bien en deçà du potentiel mondial (42–55 % sur grès analogues). Chaque point de récupération additionnel représente ≈ 15 Mbbl et ≈ 1 Md USD de revenus.
+13 pts
Récupération cible 2032
vs. 30-35 % actuel
195 Mbbl
Incrémentaux cumulés
2026-2034
5,2 Md$
VAN10 consolidée
WACC 10% • 70 $/bbl
23 %
IRR projet
21% @ 60$ • 28% @ 80$
900 M$
CAPEX 5 ans
62 % sur Doba
Thèse
Séquencer avec discipline : waterflood optimisé → ASP locale → CCUS/CO₂ EOR → stimulations H₂O₂ → intelligent completions. La réussite tient dans le phasage et dans la qualité de l'apprentissage pilote, pas dans l'audace technologique.
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
03 / 12

## Slide 4
02 — HUILE EN PLACE RÉSIDUELLE
2,28 Gbbl à portée — dont 1,58 sur mâtures
Bassin | Statut | OOIP (2P) | Récup. prim. | ROIP | Potentiel EOR
Doba — Kome / Miandoum / Bolobo | Brownfield | 1,5 Gbbl | 33 % | ≈ 1,00 Gbbl | +140 Mbbl (10 pts)
Bongor — Ronier / Mimosa | Brut lourd | 0,8 Gbbl | 28 % | ≈ 0,58 Gbbl | +55 Mbbl (10 pts)
Doseo | Greenfield | 0,4 Gbbl | — | 0,40 Gbbl | +80 Mbbl design-ready
Salamat | Greenfield | 0,3 Gbbl | — | 0,30 Gbbl | +60 Mbbl design-ready
Termit | Frontière | 0,3 Gbbl | — | 0,30 Gbbl | à qualifier 3D sismique
Total Groupe | — | 3,3 Gbbl | ~32 % | ≈ 2,58 Gbbl | ≈ 195 Mbbl incrémentaux
Doba + Bongor concentrent 77 % du potentiel incrémental court terme (195 Mbbl d'ici 2034). Les greenfields doivent être conçus EOR-ready dès la phase de FEED (+12-18 % CAPEX initial pour un gain de 12-15 pts de récupération à terme).
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
04 / 12

## Slide 5
03 — CATALOGUE DES LEVIERS
Matrice technique : levier × fenêtre × gain × coût
Technologie | Fenêtre applicable | Gain récup. | Coût incr. | Cible EnerTchad
Waterflood+ & PLT | k>50 mD, Sw<55 %, µ<10 cP | +8–12 pts | 2–5 $/bbl | Doba toutes zones
Polymer (HPAM/bio) | k 50–2000 mD, µ 10–100 cP | +5–15 pts | 4–8 $/bbl | Bongor Ronier-M1
ASP | TAN>0,3, k>100 mD, T<95 °C | +8–20 pts | 8–14 $/bbl | Doba Miandoum
Thermal (CSS/SAGD) | µ>100 cP, h>10 m | +15–35 pts | 12–22 $/bbl | Bongor Mimosa
CO₂ miscible / WAG | P>MMP ≈ 180 bar | +7–15 pts | 9–18 $/bbl | Doba Bolobo (deep)
H₂O₂ stimulation | Damage, H₂S, paraffines | +3–10 pts local | 1–4 $/bbl | Puits ciblés Doba/Bongor
MEOR (bactéries) | T<85 °C, salinité modérée | +3–8 pts | 2–5 $/bbl | Pilote Doba (sourcing TCD)
Règle d'or
Séquencer d'abord waterflood optimisé avant tout cEOR. Investir en monitoring (PLT, DTS, DAS, tracers) avant d'investir en EOR — le modèle réservoir dicte la stratégie, pas l'inverse.
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
05 / 12

## Slide 6
04 — FOCUS H₂O₂
Oxydant propre, ROI <90 jours, <200 k$/puits
Pourquoi maintenant ?
• Radicaux •OH — dégradent paraffines, asphaltènes, biofilms
• Libération d'O₂ — initie matrix oxidation in-situ
• Produit final : eau — pas de résidu chimique lourd
• Déployable puits-par-puits en 3-7 jours
• Oxydant « propre » alignement HSE moderne
• Catalyseurs Fe(III)-EDTA permettent initiation différée
• Conversion H₂S en S⁰ ou SO₄²⁻ — alternative aux amines
• Hybride H₂O₂ + vapeur prolonge chaleur utile +30-50 %
Cas d'usage & performance
Cas | Gain | Coût | TTI
Paraffines/asphaltènes | +25-70 % | 80-180 k$ | <90 j
Biofilms / SRB | +10-30 % | 50-120 k$ | 30 j
Contrôle H₂S | −60-95 % | 120-300 k$/an | Continu
Scale inorganique | +15-40 % | 60-140 k$ | 60 j
Matrix oxidation | +3-10 pts | 200-500 k$ | 12-24 mo
H₂O₂ + vapeur | +15-25 % | +8 % CSS | 6-18 mo
Eaux produites | −85 % COT | 2-4 $/m³ | Immédiat
Paradigme
Le H₂O₂ n'est PAS un substitut au waterflood ou à l'ASP. C'est un complément tactique well-level, à coût < 200 k$/puits.
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
06 / 12

## Slide 7
04 — PILOTE H₂O₂ DOBA
Q3 2026 — 3 puits, 3,8 M$, 3 cas d'usage
Puits | Cas d'usage | Protocole | Monitoring
DBM-14 | Dépôts paraffines | H₂O₂ 10 % + surfactant biodégradable, 72 h résidence | PLT avant/après, profils T°
DBM-27 | Contrôle H₂S (actuel 45 ppm) | Injection continue 0,5 % wt, sur 6 mois | Échantillons fluides mensuels
DBM-33 | Matrix oxidation | H₂O₂ 15 % + catalyseur Fe(III)-EDTA, activation retardée 60 min | Tracer chimique + fibre DTS
Budget pilote — 3,8 M USD
1,1 M$
Produits chimiques
0,9 M$
Logistique + injection
0,8 M$
Monitoring + analyses
1,0 M$
Réserve aléas
Partenaires pressentis
•
Kemira / Solvay Peroxides — fourniture H₂O₂ pétrolier
•
Arkema — catalyseurs spécialisés
•
IFP Énergies Nouvelles — protocoles laboratoire
•
SLB ChampionX — surfactants compagnons
•
Univ. N'Djamena — suivi géochimique
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
07 / 12

## Slide 8
05 — STACK DIGITAL
Digital twin + IA prédictive + intelligent completions
Digital Twin réservoir + surface
•
CMG STARS / Eclipse 300 — modèle 3D 50×50×2 m
•
AVEVA PI / OSIsoft + Siemens XHQ
•
History matching automatisé trimestriel
•
Impact : +3-7 % prod. sans CAPEX additionnel
IA prédictive opérationnelle
•
Prédiction water breakthrough — LSTM + bayésien
•
Optimisation gas/ESP lift — RL (+2-5 % prod.)
•
Détection anomalies — Isolation Forest (−45 % downtime)
•
ASP chemical dosing — MPC (−12 % conso)
Intelligent completions
•
ICV — fermeture distance zones water cut (12 puits Doba)
•
AICD — atténuation naturelle eau/gaz breakthrough
•
Fiber-optic DTS/DAS — profils T°, détection leaks
•
Downhole chemical mandrel — dosage H₂O₂ continu
Budget digital 5 ans
Licences 1,8 M$/an • CAPEX digital twin + SCADA 10,0 M$ • MLOps + Edge 3,0 M$ • Cybersec OT 0,7 M$/an
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
08 / 12

## Slide 9
06 — BENCHMARK MAJORS
Ce qu'ils font sur leurs propres champs mâtures
Opérateur | Terrain | Stack clé | Performance publiée
ExxonMobil | Nigéria, Texas | CO₂ EOR + digital twin | +9-15 pts, CAPEX 4-7 $/bbl
Saudi Aramco | Ghawar (60+ ans) | Waterflood intelligent + cEOR | ≈ 65 % récup. ultime
Shell | Groningen, Ogan | Polymer + compression + PLT | +11 pts moyen
Equinor | Statfjord, Gullfaks | WAG + subsea boosting + twin | +14 pts depuis 50 %
Petrobras | Pre-sal Campos | Gas lift + SS-AICD + polymer | +8-12 pts
TotalEnergies | Hassi Messaoud, CLOV | CO₂ EOR + smart wells + fiber | +10 pts Hassi
KOC | Burgan | Steam + hybrid chemical | +18 pts projeté
Enseignements transposables à EnerTchad
Séquencer
Waterflood+ AVANT cEOR. Tentation « tout-cEOR » néfaste.
Monitorer
Investir PLT/DTS/DAS/tracers AVANT d'investir en EOR.
Piloter
Toujours 3-6 puits 12-24 mois avant tout rollout industriel.
Diversifier
Supply chain chimique : triple fournisseur, stock 18 mois.
Cibler
Intelligent completions sur puits à fort potentiel, pas en masse.
Former
1 $ formation = 4-7 $ évités en expat + rétention savoir.
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
09 / 12

## Slide 10
07 — ROADMAP 2026-2030
Jalons séquencés + budgets
Q2 2026
PVT+SCAL
exhaustif
2,1 M$
Q3 2026
Pilotes H₂O₂
+ ASP
6,4 M$
Q4 2026
Pilote CSS
Bongor
22 M$
H1 2027
12 intelligent
completions
14 M$
2028
Rollout ASP
+ FEED SAGD
103 M$
2029
First SAGD oil
+ CCUS pilote
240 M$
2030
Full CO₂ EOR
Doba Bolobo
310 M$
Économie consolidée (scénario base, 70 $/bbl)
CAPEX cumulé 900 M$ • OPEX incr. 6,2 $/bbl • Production incr. 195 Mbbl • VAN10 5,2 Md$ • IRR 23 % • Payback 6,4 ans • Break-even 38 $/bbl
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
10 / 12

## Slide 11
08 — DÉCISIONS REQUISES CODIR
3 décisions — fenêtre 60 jours
1
Budget pilote 2026 — 48 M USD
PVT/SCAL exhaustif + pilote H₂O₂ 3 puits Doba + ASP 6 puits Miandoum + CSS 3 puits Bongor + 12 intelligent completions.
• Porteurs : VP Reservoir Engineering + VP Opérations Amont
• Livrable : rapport intégré T2 2027
• Décision attendue : validation CODIR — 15 juin 2026
2
Partenariats R&D — signature Q3 2026
3 Memorandum of Understanding à signer avant septembre 2026 :
• IFP Énergies Nouvelles (protocoles EOR + caractérisation)
• Solvay Peroxides ou Kemira (H₂O₂ supply + catalyseurs)
• Université de N'Djamena + CIRAD (sourcing local + MEOR)
• Porteur : VP Partenariats + Directeur R&D
3
Renforcement équipe — recrutement H1 2026
Création de 3 postes critiques pour la conduite du programme :
• Chief Reservoir Engineer (12+ ans, expertise brownfield)
• Head of Digital Twin (expérience majors impérative)
• Senior HSE Specialist Chemicals (expertise oxydants)
• Budget talent : 1,8 M USD/an chargé • Porteur : DRH + CTO
EnerTchad Groupe • Confidentiel CODIR • Avril 2026
11 / 12

## Slide 12
NEXT STEPS
Discipline du phasage.
Apprendre avant de déployer.
Les majors qui ont réussi leurs champs mâtures — Saudi Aramco sur Ghawar, Equinor sur Statfjord — ne sont ni les premiers ni les plus audacieux. Ce sont les plus méthodiques.
30 jours
Validation CODIR
budget pilote 48 M$
60 jours
Lancement recrutements
3 postes critiques
90 jours
Signature des 3 MOU
partenariats R&D
180 jours
First injection H₂O₂
DBM-14 (Doba)
Bignero
Directeur Général — EnerTchad Groupe
Avril 2026
Confidentiel — Comité de Direction